## Slide 1
技术评审
"sc_idu_to_fxu" PalladiumXP SA 硬件加速验证
PXP technical review | 1
结论：PXP SA 链路已真实跑通，1M/5M/10M stress 均 PASS；端到端收益随 workload 增大而提升。
1M stress
End-to-end speedup 2.11x PASS
5M stress
End-to-end speedup 3.27x PASS
10M stress
End-to-end speedup 3.66x PASS
关键证据不是 irun -hw，而是 xc on -run -xt0 后的 swap-in 与 HW exec 日志。
当前瓶颈来自 IXCOM SA 边界同步、事件传输和 visibility 开销。

## Slide 2
DUT / tool / access path
验证目标与环境
PXP technical review | 2
Windows PC
VNC <jump-host>
SSH <pxp-host>
PXP case sc_idu_to_fxu
DUT
"sc_idu_to_fxu" 浮点执行单元
Software baseline
Cadence irun(64): 13.10-s010
Testbench
Conservative Verilog legacy bench
PXP mode
IXCOM SA + xeDebug hot swap
VS Code Remote SSH 受 PXP glibc/libstdc++ 限制，实际采用 terminal workflow。
旧工具约束决定 testbench 要避免现代 SystemVerilog 写法。

## Slide 3
不是编译通过，而是真硬件运行
PXP SA 真实执行证据链
PXP technical review | 3
Reserve domain test_server
Set key xeset reserveKey
Hot swap xc on -run -xt0
Observe HW exec stats
plain irun -R 或
un_hw_legacy.sh 不能单独证明 DUT 已跑在 PalladiumXP。
成功证据：Starting/Finished swap into the emulator。
运行证据：--- HW execs ... evals ... in ... sec。
est_server 需要看到 design 绑定；只有 RESERVED* 还不够。
关键命令：xc on -run -xt0

## Slide 4
从可编译到可测量
功能 bring-up 路径
PXP technical review | 4
Smoke PASS
Legacy bench
NaN-boxing fix
Directed result
Stress matrix
Smoke
filelist / springcore_pkg.v / DUT ports / run flow
Directed
FP32 operands require NaN-boxing: upper32 = 0xffffffff
Stress
Suppress per-writeback logs to avoid I/O dominated timing
主力 bench： b_sc_idu_to_fxu_legacy.v。
版本标记：2026-06-05-legacy-v3-fast-stress。
10M timeout 已通过 TIMEOUT_CYCLES = 20000000 处理。

## Slide 5
1M / 5M / 10M deterministic stress
性能结果总览
PXP technical review | 5
label | num_ops | SW real (s) | PXP real (s) | HW exec (s) | E2E | status
1M | 1,000,000 | 281.85 | 133.67 | 38.17 | 2.109x | PASS
5M | 5,000,000 | 922.95 | 282.66 | 187.13 | 3.265x | PASS
10M | 10,000,000 | 1727.26 | 472.05 | 376.62 | 3.659x | PASS
端到端加速比：SW real / PXP real
1M
2.11x
5M
3.27x
10M
3.66x
主指标使用端到端 runtime；HW exec 只展示硬件执行潜力。

## Slide 6
why larger workloads look better
数学分析：固定开销摊薄模型
PXP technical review | 6
T_pxp = T_fixed + T_hw_exec + T_sync
speedup = T_sw / T_pxp
workload 变大时，T_fixed / N 下降，reserve、xeDebug、swap 等固定成本被摊薄。
HW exec 稳定约 26K-27K cycles/s，说明硬件执行段相对稳定。
1M -> 10M 的加速比提升，主要来自固定开销占比下降和同步占比变化。
1M
2.11x
5M
3.27x
10M
3.66x

## Slide 7
hardware capability vs system measurement
物理/硬件限制与优化
PXP technical review | 7
Software TB
SA sync boundary
PXP hardware DUT
Event / visibility feedback
优势
DUT 在 PXP 硬件侧执行，可脱离纯软件事件仿真的低速。
限制
当前是 IXCOM SA；testbench 仍在软件侧，事件需跨 host/emulator 边界。
优化
性能跑保持最小 visibility；减少 waveform/probe；把激励和检查靠近硬件侧。
结论：PXP 的硬件能力存在，但当前 workload 的实测速率被边界交互限制。

## Slide 8
event-driven simulation meets hardware boundary
计算机科学限制
PXP technical review | 8
事件驱动
软件仿真按事件调度；跨边界事件会放大调度和通信开销。
高交互 workload
每周期驱动一个 operation，会产生频繁 tbsync。
I/O 污染
$display、 ee、log file I/O 会影响 runtime，因此 stress 默认低打印。
1M log evidence
--- HW execs 2002000 evals ... 2002000 tbsyncs ... --- HW execs 52646856 input events --- HW execs 3568441 output events
优化方向：批处理、减少同步点、复用 snapshot/hardware database、固定低打印 stress path。

## Slide 9
risk / benefit view
优化可能性矩阵
PXP technical review | 9
优化方向 | 风险 | 收益 | 说明
减少日志/可见性 | 低 | 中 | 性能跑默认策略
批量 stimulus | 中 | 高 | 减少每周期 host/PXP 同步
硬件侧 driver/checker | 中高 | 高 | 把交互下沉到 emulator 侧
compile once replay | 中 | 中高 | 摊薄编译与 swap 固定成本
更多 seeds/longer workload | 低 | 中 | 提升可信度和趋势稳定性
推荐顺序：先低风险工程化，再做结构性同步优化。

## Slide 10
what the numbers mean
风险与可信度
PXP technical review | 10
主指标
使用 PXP real：包含 reserve、xeDebug、host connection、swap、HW exec、cleanup。
避免过度乐观
HW exec 展示硬件潜力，但不是完整用户等待时间。
实测边界
26K-27K cycles/s 是当前 SA workload 实测，不是 PXP 峰值。
脱敏
汇报材料使用 <pxp-host>、<jump-host>、<pxp-user> 等占位符。

## Slide 11
coverage / performance / automation
下一步计划
PXP technical review | 11
功能覆盖
compare、sign/minmax、special values、rounding/conversion。
正确性检查
补精确 result、fflags、writeback order。
性能优化
减少 tbsync；尝试批量 stimulus 或硬件侧 driver/checker。
工程化复用
固定 matrix、summary.tsv、低 visibility 性能模式。
数据扩展
更多 seeds 和更长 workload，增强趋势可信度。

## Slide 12
debug checklist
备份页：常见问题
PXP technical review | 12
问题 | 现象 | 处理
.design 丢失 | xeDebug 读不到设计 | 重跑硬件 compile/elaborate
只 reserve 未下载 | RESERVED* | 执行 xc on -run -xt0
xc on -run 失败 | X values | 使用 -xt0
xeDebug -key 无效 | option ignored | 用 xeset reserveKey <key>
10M timeout | [ERROR] timeout | TIMEOUT_CYCLES = 20000000
top 名错误 | 查不到 location | 使用 xcva_top
这页用于评审答疑，尤其是 reservation、hot swap、timeout 和 top name 问题。